Nr sprawy: OSP.271.1.2013				              Bargłów Kościelny, dnia 05.03.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(wartość szacunkowa zamówienia poniżej  progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8)

Ochotnicza Straż Pożarna

w Bargłowie Kościelnym

z siedzibą w: ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZACHOWANIE I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY W TYM NATURA 2000 POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Tryb postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził:

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym

Tadeusz Stankiewicz

Bargłów Kościelny, 05.03.2013 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

- Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń

- Strona internetowa http://www.barglow.dt.pl

- Strona internetowa portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.portal.uzp.gov.pl

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) jest mowa o „uPzp” należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.).

I  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym

Siedziba: ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny

NIP: 846-15-34-620  REGON: 791012080

Tel. 87 642 40 11         fax. 87 642 45 62

Adres strony internetowej: http://www.barglow.dt.pl

E-mail: barglow@barglow.dt.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

II  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową klasyczną metalowo-aluminiową, z napędem 4 x 4, z zestawem wyposażenia dodatkowego do działań ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego dla OSP w Bargłowie Kościelnym.

2. Minimalne wymagania Zamawiającego dot. parametrów i wyposażenia samochodu:

2.1 Fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2013.

2.2 Nieużywany, technicznie sprawny.

2.3 Układ napędowy 4x4.

2.4. Podwozie z kabiną:

a)  podwozie z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 290 KM, spełniającym wymogi normy emisji spalin min. EURO 5. Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z obowiązującymi normami,

b)  maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych – otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy,

- stały napęd 4x4 – możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenia masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji,

- kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika 6-osobowa,w  układzie 1+1+4 zawieszona mechanicznie, kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- fabryczny układ klimatyzacji kabiny,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- wywietrznik dachowy w tylnym przedziale załogi,

- wszystkie otwierane szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne sterowane z kabiny, podgrzewane, bez pola martwego, z prawej strony lusterko tzw. krawężnikowe,

- radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową,

- dodatkowy sygnał pneumatyczny,

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,

- reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z możliwością mocowania z tyłu zabudowy,

- latarki wraz z ładowarkami zamontowanymi na stałe szt. 4. Wykonawca załączy dodatkowy kpl ładowarek do latarek, przystosowanych do ładowania prądem 230 V,

- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki na wszystkich fotelach:

- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, wyposażone w zagłówki,

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

- aparaty powietrzne przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z różnego rodzajami butli, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),

- instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie,

- moc alternatora (min. 2400W) i pojemność akumulatorów (min. 180 Ah) zapewniające pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, z zamontowanym zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów,

- przetwornica napięcia 24V / 12V,

- instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu,

- pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na stopniu wejściowym do kabiny (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) dodatkowo umożliwiającym doładowywanie powietrza w układzie pneumatycznym,

- w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz wraz z 5 ładowarkami. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy,

- pojazd wyposażony w dodatkowy halogen cofania z włącznikiem na desce rozdzielczej. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. Dodatkowo zainstalowane czujniki odległości umieszczone z tyłu pojazdu z informacją dla kierowcy, kamera cofania,

- minimalny prześwit podwozia nie mniejszy niż 290 mm,

- kąt natarcia nie mniejszy niż 23°,

ł)    kąt zejścia nie mniejszy niż 23°,

m)  kolor :

- elementy podwozia – czarne,

- błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe,

- kabina, zabudowa – RAL 3000,

n)   najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m,

- maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h,

- rezerwa masy nie mniejsza niż 10 %,

- instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców,

- wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu,

- wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowujące swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C. Nie dotyczy układu selektywnej katalitycznej redukcji spalin,

- podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny,

- pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min 300 km i 4 godz. pracy autopompy,

- silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.,

- ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Ogumienie w takim samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia na pojeździe (nie przewożone na dachu pojazdu),

- pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Instalacja elektryczna 24/12 V. Zaczep służący do holowania przyczep o dop. masie całkowitej powyżej 3,5 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu,

- przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy,

- pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami tarczowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.

  - Zabudowa pożarnicza:

            - wykonana w całości z materiałów nierdzewnych, odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, elementy tworzyw sztucznych),

            - krawędzie dachu zabezpieczone barierką rurową lub nadbudową o wysokości nie mniejszej niż 100 mm,

            - drabina do wejścia na dach z tyłu po prawej stronie,

            - skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek,

            - skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego,

            - pojazd posiadający oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy,

            - szuflady i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic),

            - szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadające oznakowanie ostrzegawcze,

            - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,

            - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

            - powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym,

            - zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 2.5 m3, wykonany z materiału kompozytowego lub innego tworzywa sztucznego, zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiadający właz rewizyjny,

            - zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa:

- wykonany z materiału kompozytowego lub innego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

- wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,

- zintegrowany ze zbiornikiem wody,

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu,

            - autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

            - autopompa dwuzakresowa o wydajności nie mniejszej niż 2400 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz nie mniejszej niż 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia,

            - układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m,

            - samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym,

            - linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła,

            - autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - 4 nasad tłocznych wielkości 75 umieszczone w tylnej części pojazdu po obu stronach zabezpieczone przed wpływem niskich temperatur, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu oraz instalacji zraszaczowej,

            - autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu,

            - autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.,

            - w przedziale autopompy muszą znajdujące się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

            - zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiadający konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną,

            - autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 1, 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

            - wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

            - konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów,

            - przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim,

            - na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy,

            - pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe o regulowanej wydajności min. 2400 l/min, zamontowane na dachu zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 60m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP,

            - wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy nie mniejszej niż 2000 W o wysokości co najmniej 6.5 m od podłoża. Podłączony do agregatu o mocy min. 2,2 kVA. Agregat na wyposażeniu pojazdu. Sygnalizacja pozycji masztu oświetleniowego w kabinie kierowcy,

            - pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V, umieszczoną z przodu. Min. Siła uciągu wyciągarki 6 ton z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. co najmniej 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec,

            - przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabiny. Pojazd wyposażony w jedną szufladę wysuwną poziomą i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz skrzynię dachową. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach,

            - w pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu.

2.6  Wyposażenie dodatkowe:

- rozpylacz ciśnieniowy o pojemności 10 l do odtłuszczania nawierzchni – 1 szt.,

- zestaw do usuwania rozlewów ropopochodnych, w skład którego wchodzą: sorbent 20 kg, szczotka ulicówka, worki na odpady – 1 szt.,

- rozsiewacz do sorbentu – 1 szt.,

- sygnalizator bezruchu – 1 szt.,

- drabina dwuprzęsłowa aluminiowa z drążkami podporowymi (10 m) – 1 szt.,

- aparaty nadciśnieniowe – 4 szt.,

- radiotelefon przenośny – 4 szt.,

- skimer z oprzyrządowaniem, służący do zbierania rozlewisk olejowych z powierzchni wód śródlądowych – 1 szt.,

- składany zbiornik na ciecze o pojemności D6- 150 l, służący do zbierania i magazynowania czasowego cieczy agresywnych usuniętych z powierzchni wód – 2 szt.,

- kombinezon ochronny zabezpieczający ratownika podczas kontaktu z substancjami oleistymi – 4 szt.,

- zapora rękawowa (1.5 m) - do ograniczania i zminimalizowania rozlewisk produktów naftowych na powierzchni wody – 5 szt.,

- taśma 30 m do ograniczenia rozprzestrzeniania się filmu olejowego na powierzchni wody oraz do zbierania filmu olejowego z powierzchni akwenu – 2 szt.

  - Oznakowanie pojazdu:

- przodu na dachu kabiny belka w technologii LED, z tyłu pojedyncza lampa błyskowa LED. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu i z tyłu pojazdu. Moc generatora sygnału akustycznego i głośnika nie mniejsza niż 200 W,

- wykonanie napisów:

„OSP Bargłów Kościelny” oraz oznakowania numerami operacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Zamawiający wymaga również oznaczenia pojazdu informacją o współfinansowaniu zamówienia, tj. umieszczenie logotypów:

- godła Unii Europejskiej oraz obok niego napisu „Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki”,

- PO RYBY 2007-2013,

- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Województwa Podlaskiego,

jak również umieszczenie napisu na środku oznaczenia „Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo”. Oznakowanie winno być czytelne, trwałe, umieszczone w widocznym miejscu  i zgodne z Księgą wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z 06.2011 r.

  - Warunki dotyczące odbioru pojazdu:

- samochód powinien być zatankowany do pełna,

- Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz  inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.

  - Samochód musi spełniać wymagania:

- przepisów prawa, w szczególności wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr.32 poz. 262, z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dla pojazdów uprzywilejowanych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,

- posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą,

- posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.

  - Wymagany okres gwarancji:

- na podwozie samochodu – min. 24 miesiące,

- na nadwozie pożarnicze – min. 24 miesiące.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 34.14.42.10-3 Wozy strażackie.

IV  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

2. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: do 31 maja 2013 r.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli        przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę pojazdu pożarniczego (wozu strażackiego) o wartości minimum 500 000 złotych i wykazał spełnienie warunku poprzez podanie wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana należycie.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu            z  postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp.

- Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte                                    w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów               i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1-4 mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

1.1  	Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

1.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2 są:

2.1 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.2 w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1.

3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania takich dowodów.

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt. 2.1, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

5.1  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

5.2	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5.3  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega                    z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania                               w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 ppkt 1.1 i pkt 5 ppkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

7. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:

7.1 FORMULARZ OFERTY o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.

7.2	Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5 ppkt. 5.2, 5.3 i 5.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

11. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

12.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

13.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 uPzp.

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                   Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą porozumiewać się z Zamawiającym pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dane podane w dziale I niniejszej specyfikacji).

2. 	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia              (w tym pytania) oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.	Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż w terminie określonym w art. 38 ust. 1 uPzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. 	Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Katarzyna Ostrowska, tel. 87 642 40 11.

VIII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

IX  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta winna być sporządzona w oparciu o formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na piśmie wg załączonych wzorów druków oraz zawierać pozostałe dokumenty wskazane w części VI SIWZ. Jeżeli Wykonawca składa jakiekolwiek materiały - dokumenty w języku obcym, zobowiązany jest załączyć do nich tłumaczenie na język polski.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

5.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie.

7.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 uPzp.

8. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż to wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub kopię), z których wynika uprawnienie osoby/osób do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru.

W takim przypadku dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty: Pełnomocnictwo winno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika,

10. Zaleca się, aby:

10.1 Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub mającą pełnomocnictwo.

10.2 Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.

10.3 Kartki oferty były trwale spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

10.4 Oferty składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych                         i wewnętrznych, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Bargłów Kościelny” Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 13.03.2013 r.”

11. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak wyżej, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby w przypadku opóźnienia można było odesłać do nadawcy w stanie nienaruszonym.

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

XI  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska  47,            16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.  Termin składania ofert:  do 13 marca 2013 r. do  godz. 9.00.

- Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska  47,             16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert:  13 marca 2013 r. godz. 9.15

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia należy określić w wysokości netto i brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.  Zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy:

4.1   Oczywiste omyłki pisarskie.

4.2 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek.

4.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                I SPOSOBU OCENY OFERT

1  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

kryterium: cena oferty brutto – waga 100 %.

2.  Oferty oceniane będą punktowo. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C 	=	liczba punktów za kryterium „cena”

C   =     x   100  pkt,            gdzie:    Cmin    =	najniższa cena wynikająca z ofert     niepodlegających odrzuceniu

Cx	=	cena oferty badanej

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień  dotyczących treści złożonej oferty.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim         wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                     W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania           i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                 i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 uPzp, po którego upływie umowa           w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

- Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym, w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 94 ust. 2 uPzp.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od jej zawarcia i upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 uPzp.

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

      - Istotne postanowienia umowy określa niniejszy projekt umowy:

#### UMOWA NR  ………………………..

zawarta w dniu .................................... w Bargłowie Kościelnym pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Bargłowie Kościelnym z siedzibą w: 16-320 Bargłów Kościelny ul. Augustowska 15, NIP: 846-15-34-620  REGON: 791012080

reprezentowaną przez: Tadeusza Stankiewicza – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………… z siedzibą w: ……………………..,  NIP ……………. REGON ……………… reprezentowanym/reprezentowaną przez:

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową klasyczną metalowo-aluminiową z napędem 4 x 4 z zestawem wyposażenia dodatkowego do działań ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego dla OSP w Bargłowie Kościelnym,

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Szczegółowy opis, będącego przedmiotem umowy samochodu z wyposażeniem, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodna z nią oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.

3. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą przetargową do przeniesienia na Zamawiającego własności samochodu z wyposażeniem oraz do wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy ceny wskazanej          w § 3, po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami Zamawiającego i sprawdzeniu stanu technicznego samochodu.

4. Wykonawca oświadcza, że samochód stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych              i fizycznych oraz nie ciążą na nim prawa osób trzecich, oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód i wyposażenie.

5. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz  inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.

6. Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy działania (LGD) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”

§ 2 Termin wykonania zamówienia

    - Przedmiot dostawy, tj. samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem i wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 31.05.2013 r. Za datę wykonania zamówienia uważa się datę podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

    - W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych samochodu i sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek w protokole wyznaczy się sposób i termin ich usunięcia.

§ 3 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie z ofertą przetargową złożoną przez Wykonawcę w wysokości ……………….. zł brutto (słownie:

…………….). Wynagrodzenie obejmuje cenę netto w wysokości: ……… zł oraz ……… % podatku VAT w kwocie ……………… zł.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

5. Podstawę wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru wozu wraz z wyposażeniem oraz dokumentacji.

§ 4 Przekazanie przedmiotu zamówienia, szkolenie

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy.

3. Odbiór przedmiotu umowy stwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Negatywny wynik badania przedmiotu umowy spowoduje odstąpienie Zamawiającego od odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty odbioru.

5. Wykonawca przekaże pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.

6. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt 1 dniowe szkolenie z zakresu obsługi pojazdu pożarniczego dla  najmniej 2 przedstawicieli OSP będących docelowymi użytkownikami wozu.

§ 5 Gwarancja, rękojmia i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na pojazd 24 miesiące gwarancji jakości (bez limitu kilometrów), na potwierdzenie której przekaże stosowny dokument gwarancyjny przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu bez zastrzeżeń i uznania zadania za należycie wykonane.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

6. W przypadku ujawnienia wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole i do poniesienia związanych z tym kosztów.

7. Usunięcie wad i usterek może polegać na naprawie lub wymianie przedmiotu na nowy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad i usterek.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i wyznaczyć Wykonawcy termin zwrotu kosztów, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

9. W okresie gwarancji przeglądy i naprawy przeprowadzone będą bezpłatnie przez autoryzowany serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki od Zamawiającego.

10. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczenia samochodów do siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty tego transportu ponosi Wykonawca.

11. Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych w książkach gwarancyjnych.

§ 6 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1 za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 2 w wysokości 2 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

1.2 za zwłokę w usuwaniu wad w terminie wskazanym przez Zmawiającego w wysokości 2 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

1.3 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1,

2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionej faktury.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:

2.1  w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przedłużającego się procesu wyprodukowania samochodu,

b) wystąpienia procedury odwoławczej,

c) oraz wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

4.1 jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas     odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,

4.2 w razie postawienia Wykonawcy w stan upadłości,

4.3 w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

3.1 Oferta Wykonawcy.

3.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jeden otrzymuje Wykonawca, a  dwa  Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

………………………………….			…………………………..

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII INNE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje:

1. Składania ofert wariantowych.

2. Udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Zawarcia umowy ramowej.

4. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

7. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Możliwości składania ofert częściowych.

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY   W    TOKU    POSTĘPOWANIA    O    UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą.

Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp.

1.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Odrzucenia oferty odwołującego.

2.  Odwołanie powinno:

2.1 Wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się    niezgodność z przepisami ustawy.

2.2 Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów.

2.3 Określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

3.1 W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

3.2 W terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,

3.3 Wobec czynności innych niż wymienione w ppkt 3.1 i 3.2 – w terminie 5 dni od dnia,                     w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

3.4 W terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia              o udzieleniu zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przekazał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

3.5 W terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił                       w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechanie czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z treścią przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując swój interes prawny w postępowaniu i interes              w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym i weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Skarga – zgodnie z przepisami 198a-198g ustawy Pzp

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI uPzp.

XIX PODWYKONAWCY

Wykonawca winien wskazać, czy zamówienie w całości wykona własnymi siłami czy powierzy podwykonawcy wykonanie zamówienia i w jakiej części – zał. nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że brak wskazania w tym zakresie będzie równoważne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę.

Lista załączników (załączniki stanowią integralną część SIWZ):

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 uPzp – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 uPzp  – załącznik nr 3.

4. Wykaz dostaw - załącznik nr 4.

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY

Nazwa:			……...…….………………………………………………………

Siedziba:			……………………………………………………………………

Numer telefonu:		 (0….…) ………………………………………………………....

Nr  faksu:			 (0…….) …………………………………………………………

Adres e-mail			……...…….………………………………………………………

Numer				REGON: …………………… NIP: ……………………………..

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: ………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Bargłów Kościelny” oferuję/emy dostawę samochodu

………………………………………………………………………………………………………...                                                    (podać markę i typ)

i wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

netto ..........................................................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT, w wysokości ………. %, tj. ........................................................zł

Cena ofertowa (brutto) ....................................................zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

Oświadczam/y, że:

- Zobowiązuję/emy się  wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.05.2013 r.

- Udzielam/y gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Podana cena zawiera wszystkie koszty prac, materiałów i osób koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SIWZ.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskałem/lliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Akceptuję/emy istotne postanowienia umowy i zobowiązuję/emy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy, tj. w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Nie zamierzam/y,

Zamierzam/y powierzyć Podwykonawcy część zamówienia w zakresie ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SIWZ,  tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Informuję/emy, że:

nie należę/ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm),

należę/ymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm). W załączeniu składam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część, są:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

3. ..........................................................................

4. ..........................................................................

5. ..........................................................................

6. ..........................................................................

7. ..........................................................................

Ofertę złożono na …… kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ……..

Miejscowość ...........................dnia........./….... /………..r.

..............................................................

(podpis osoby/osób    upoważnionej/upoważnionych                       w  obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

(adres)

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego          w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Bargłów Kościelny”, oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość ...........................dnia ........./….... /………..r.

………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych                                    w  obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 3 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Złożone zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

(adres)

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego            w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Bargłów Kościelny” oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Miejscowość ...........................dnia ........./….... /………..r.

………………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych                           w  obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 4 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej 1 dostawa pojazdu pożarniczego (wozu strażackiego) o wartości minimum 500 000 złotych) lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

| Lp. | Określenie przedmiotu dostawy | Data wykonania zamówienia | Wartość dostawy w PLN brutto | Nazwa Podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana (Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie.

Miejscowość ...........................dnia ........./….... /………..r.

………………………………………………

(Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych                               			  w  obrocie prawnym do reprezentowania Oferenta)

# Footnotes

Zaznaczyć właściwy kwadrat.